# RDM630 Specification

1．Pin Definition （WEIGAND）：                      2. Pin definition （TTL interface RS232 data format）：

P1：                                              P1：

PIN1     DATA0                                  PIN1     TX

PIN2     DATA1                                  PIN2     RX

PIN3                                             PIN3

PIN4     GND                                   PIN4     GND

PIN5     +5V(DC)                                PIN5     +5V(DC)

P2:                                               P2:

PIN1     ANT1                                 PIN1     ANT1

PIN2     ANT2                                 PIN2     ANT2

P3:                                              P3:

PIN1     LED                                  PIN1     LED

PIN2     +5V(DC)                              PIN2     +5V(DC)

PIN3     GND                                 PIN3     GND

Specification and Parameter：

| Frequency | 125KHz |
| --- | --- |
| Baud Rate | 9600（TTL Electricity Level RS232 format） |
| interface | Weigang26 Or TTL Electricity Level RS232 format |
| Power supply | DC 5V（±5%） |
| Current | < 50Ma |
| Operating range | ＞50mm（Depend on Card/Tag shape, manufacturer） |
| Expand I/O port | N/A |
| Indication light | N/A |
| Working temperature | -10℃ ~ +70℃ |
| Storage temperature | -20℃ ~ +80℃ |
| Max. humidity | Relative humidity 0 ~ 95% |
| Size | 38.5mm×19mm×9mm |

Wiegand Format 26bit output data format

Read only ID as 4 byte, form as below:-

:

| D37 | D36 | D35 | D34 | D33 | D32 | D31 | D30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D27 | D26 | D25 | D24 | D23 | D22 | D21 | D20 |
| D17 | D16 | D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 |
| D07 | D06 | D05 | D04 | D03 | D02 | D01 | D00 |

Wiegand Format 26 bits format form by 26 bits data which including 24 bit user data and 2 bit parity bit. As far as module concerned, former 12bit of 24 bit data is even & the behind 12bits is odd.

24 bit data correspond to 32 bit is read only 24bit which behind ID, I.E. D27-D20, D17-D10, D07-D00,

Output data format as chart below:

| 位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PE | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | PO |
|  |  | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |  |
|  |  | D 2 7 | D 2 6 | D 2 5 | D 2 4 | D 2 3 | D 2 2 | D 2 1 | D 2 0 | D 1 7 | D 1 6 | D 1 5 | D 1 4 | D 1 3 | D 1 2 | D 1 1 | D 1 0 | D 0 7 | D 0 6 | D 0 5 | D 0 4 | D 0 3 | D 0 2 | D 0 1 | D 0 0 |  |

Thereinto :

-         PE is even bit, PO is odd bit;

-         E is the data bit which was involved in even, O is the data bit which was involved in odd;

-         DXX is the data bit which correspond to Mifare@ Standard & Light card read only ID;

-         Wiegand Format 26bit output time sequence:

| Symbol | Specification | Representative value |
| --- | --- | --- |
| THD | Send data to active time extension | 2ms |
| TSD | Send data to finish time extension | 2ms |
| TDW | Data impulse width | 80μs |
| TIW | Data impulse interval width | 1ms |

Reading Type：

Standard design -- card can’t be read again within the range of read antenna after read once. User must move it out of reading antenna range first, swipe card again & can be read.

Special design -- card can be read continuously within the range of read antenna.

TTL Interface RS232 Data output format

  - 9600bps,N,8,1

  - CHECKSUM: card 10byte DATA entire do XOR operation

| 02 | 10ASCII Data Characters | Checksum | 03 |
| --- | --- | --- | --- |

Example: card number: 62E3086CED

Output data:36H、32H、45H、33H、30H、38H、36H、43H、45H、44H

CHECKSUM: (62H) XOR (E3H) XOR (08H) XOR (6CH) XOR (EDH)=08H

2. Time sequence chart

CP

DATA1

DATA0

# Text boxes

70ms

140ms

208μs

104μs

104μs

Stop Bit

Bit7

Bit1

Bit0

Start Bit

208μs

104μs

104μs

Stop Bit

Bit7

Bit1

Bit0

Start Bit